Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Администрация Киселевского сельского поселения

###### Постановление

№ 56

02.06.2014                                                                                                    с. Киселевка

| Об утверждении схемы водоснабжения на территории Киселевского сельского поселения |  |
| --- | --- |

# В соответствии со статьями 4 и 38  Федерального закона от «О водоснабжении и водоотведении» Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782, Уставом муниципального образования «Киселевское сельское поселение» и в целях обеспечения надежного водоснабжения, экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения на территории Киселевского сельского поселения согласно приложению.

2.Постановление № 61 от 04.06.2013 года признать утратившим силу.

3.Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального обнародования

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Киселевского

сельского поселения                                                                        Л.И. Параваева

Постановление вносит  ведущий специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Администрации Киселевского сельского поселения

|  | Приложение к постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 02.06.2014 № 56 |
| --- | --- |

Введение

Схема развития водоснабжения Киселевского сельского поселения составлена на основании исходных данных, представленных администрацией сельского поселения.

Схема водоснабжения Киселевского селького поселения,  включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения;

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Источником водоснабжения в Киселевском сельском поселении является  Киселевский участок Джураксальского месторождения пресных подземных вод. Суммарные эксплуатационные запасы участка составляют 4000 м3/сут.. Из всех населенных пунктов поселения централизованными системами водоснабжения оборудовано только с. Киселевка. В х. Лобов хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев и привозной воды.

Водоснабжение с. Киселевка осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территории населенного пункта. Из 10  водозаборных скважин, только две имеют вынесенную на местность и обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения.  Фактическая производительность скважин составляет 234 м3/сут.

Из скважин вода по водоводам подается в системы водоснабжения             с. Киселевка,  которые состоят из напорно-регулирующих сооружений и сети уличных водопроводов. Недостатком является наличие двух локальных систем водоснабжения, расположенных на разных берегах р. Акшибай, которые не объединены в единую сеть населенного пункта. Протяженность водопроводных сетей составляет порядка 13 км. Сеть водоводов выполнена из асбестоцементных труб диаметром от 100 до 170 мм. Год ввода в эксплуатацию водопровода – 1969 г. Износ сетей и сооружений водопровода составляет 90%. Общее количество присоединенных к водопроводной сети абонентов - 357.

Качество подземной воды по величине общей жесткости и  минерализации в с. Киселевка не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», но соответствует  ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования»,

Эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет МУП «ИСТОК».

Согласно данным, предоставленным администрацией Киселевского сельского поселения, фактический годовой объем водопотребления в с. Киселевка за 2010 г. составил 84,2 тыс. м3/год. Среднесуточное потребление в населенном пункте составило  230 м3/сут. или 134 л на человека.

# Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенном пункте являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианских скважин. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводной сети установлены водонапорные башни. Количество водонапорных башен - 5 шт.  В резервуарах водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. На территории ДК, общеобразовательных и дошкольных учреждений для наружного пожаротушения расположены пожарные резервуары. Трубопроводы и стыковые соединения разрушены и потеряли герметичность. В баках водонапорных башен обнаружено нарушение водонепроницаемости и теплоизоляции. Поверхность баков и ствол башни разрушена коррозией.     Колодцы на сети водопровода частично разрушены и засыпаны грунтом. Отмостка вокруг колодцев отсутствует.  Существующее водопотребление в с. Киселевка – 430,14 м3/сут.

Степень обеспеченности подачи воды – II категория, сети – I категория.

Ежегодно постановлением Региональной службой по тарифам Ростовской области устанавливается тариф на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения для населения

Тарифы

| Наименование показателей | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м (без НДС) | 14,57 | 16,29 | 17,0 | 18,49 |

Подъем и реализация питьевой воды

| наименование показателей | 2011г. тыс.м3 | 2012г. тыс. м3 | 2013г. тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| подано воды в сеть | 155,0 | 157,0 | 131,0 |
| реализовано воды потребителям | 80 | 63 | 100 |
| процент потерь воды % | 52 | 40 | 30 |

Информация о водопотребителях

| наименование показателей | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| число абонентов | 376 | 358 | 358 |
| население | 370 | 352 | 352 |
| организации | 6 | 6 | 6 |
| обеспеченные приборами учета | 129 | 258 | 283 |
| население | 123 | 252 | 277 |
| организации | 6 | 6 | 6 |

В настоящее время село Киселевка имеет централизованную систему водоснабжения, состоящую из двух независимых подсистем, расположенных соответственно в левобережной и правобережной частях. Эти части села отделены друг от друга рекой Акшибай. В левобережной части села расположено 85% потребителей воды, а в правобережной – 15%.

Системы водоснабжения построены хозяйственным способом в 50-60 годы XX века и к настоящему времени эксплуатируются более 50 лет. За длительный период эксплуатации без надлежащего капитального ремонта многие элементы водопроводных сетей пришли в негодность или находятся в аварийном состоянии:

- действующие скважины выдают воду с песком и заиливаются, что говорит о разрушении их фильтров;

- водонапорные башни пришли в негодность, толщина металла стволов не превышает 1.0-1.5 мм, что угрожает их падением;

- разводящая сеть выполнена из асбестоцементных труб, которые в настоящее время заилены, имеют просадки в местах образования локальных промоин, во многих местах разрушены в результате размораживания и по другим причинам;

- колодцы на сети частично разрушены, большинство из них заилены и засыпаны грунтом вследствие отсутствия крышек люков;

- запорная арматура находится в аварийном состоянии;

- автоматика управления работой скважин и водонапорных башен отсутствует, что требует ручного управления;

Система водоснабжения Киселевского сельского поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Киселевского сельского поселения Заветинского района предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового, производственного и сельскохозяйственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного (сельскохозяйственного) назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов. Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Водоснабжение с. Киселевка осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территории населенного пункта. Из 10  водозаборных скважин, только две имеют вынесенную на местность и обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения.  Фактическая производительность скважин составляет 234 м3/сут.

Из скважин вода по водоводам подается в системы водоснабжения             с. Киселевка, которые состоят из напорно-регулирующих сооружений и сети уличных водопроводов. Недостатком является наличие двух локальных систем водоснабжения, расположенных на разных берегах р. Акшибай, которые не объединены в единую сеть населенного пункта. Протяженность водопроводных сетей составляет порядка 13 км. Сеть водоводов выполнена из асбестоцементных труб диаметром от 100 до 170 мм. Год ввода в эксплуатацию водопровода – 1969 г. Износ сетей и сооружений водопровода составляет 90%. Общее количество присоединенных к водопроводной сети абонентов - 357.

Качество подземной воды по величине общей жесткости и  минерализации в с. Киселевка не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», но соответствует  ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования»,

Эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет МУП «ИСТОК».

Согласно данным, предоставленным администрацией Киселевского сельского поселения, фактический годовой объем водопотребления в с. Киселевка за 2010 г. составил 84,2 тыс. м3/год. Среднесуточное потребление в населенном пункте составило  230 м3/сут. или 134 л на человека.

# Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенном пункте являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианских скважин. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводной сети установлены водонапорные башни. Количество водонапорных башен - 5 шт.  В резервуарах водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. На территории ДК, общеобразовательных и дошкольных учреждений для наружного пожаротушения расположены пожарные резервуары.

# Система водоснабжения поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено.

# Для обеспечения подачи нормативного объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

Проведение разведочных работ на Карасальском участке Джураксальского месторождения подземных вод в пределах территории Киселевского сельского поселения для переутверждения эксплуатационных запасов.	Проведение работ по ремонту (замене) водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

Необходимо осуществить капитальный ремонт (реконструкцию) разводящих сетей и произвести кольцевание уличных водопроводов;

Оборудовать площадки напорно-регулирующих сооружений электролизными установками для обеззараживания воды и водоочистными установками для снижения общей жесткости. Подбор оборудования водоочистки осуществляется в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения и физико-химических характеристик воды;

Обустройство I пояса зоны санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

При новом строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

Произвести кольцевание тупиковых участков водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных резервуаров необходимо произвести в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.

Основной целью мероприятий является обеспечение развития перспективного строительства и развитие систем инженерной инфраструктуры сельского поселения. При этом решаются следующие задачи:

Снижение затрат (тарифа) на производство и транспортные услуги.

Обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей.

Увеличение объема подачи воды.

Обеспечение надежного, бесперебойного оказания услуг потребителям.

Снижение потерь в сетях.

Снижение уровня износа основного оборудования.

Обеспечение 95 % населения услугами централизованного водопровода.

Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт.

Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

Перечень основных мероприятий реконструкции системы водоснабжения Киселевского сельского поселения  на 2012 – 2015 годы:

Реконструкция водопроводных сетей в с. Киселевка Заветинского района.	Цель реализации проекта – качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации нового и модернизированного оборудования.

Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования, улучшение качества воды.

3.1. ресурсное обеспечение

3.2. Распределение затрат по источникам финансирования отражено в таблице № 1.

3.3. Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся ПСД.

3.4. Всего на 2012 – 2015 годы – 13624,8 тыс. руб.

таблица №1

Ресурсное обеспечение программы (тыс. руб.)

| Источники финансирования | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2012-2015 годы, всего (тыс. руб.) | 0,0 | 254,1 | 0,0 | 13624,8 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 244,4 | 0,0 | 13624,8 |
| Средства бюджета сельского поселения | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

3.5 оценка эффективности мероприятий

3.6 Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2015 году:

3.7 снижение уровня физического износа до 50 %;

3.8 снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 40 %;

3.9 выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению воды в точках потребления;

3.10 снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %;

3.11 снижение непроизводительных потерь при транспортировке продукции до нормативного уровня.

3.12. Критерий социально-экономической эффективности мероприятий – снижение затрат потребителей на оплату качественных услуг водоснабжения. Цель мероприятий должна быть достигнута управляемым воздействием различных положительных эффектов от реализации инвестиционных подпрограмм.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Принятые проектные решения

4.1.1 Источник водоснабжения

Участок проектируемых скважин располагается в пределах левобережной и правобережной частей с. Киселёвка.

Скважины № 1.2 и 3   в 1.1 км к югу от села в существующей ЗСО 1 пояса санитарной защиты трех действующих скважин на удалении от 10 до 20м от них;

Скважины № 4 и 5 -  по ул. Мира  в существующей ЗСО 1 пояса действующей скважины. Суммарный дебит четырех работающих скважин (пятая резервная) работающих на 85% от максимального дебита скважин составляет 704м3/сут, а при максимальном дебите – 828 м3/сут что достаточно с учетом перспективного развития водопотребления.

В правобережной части предусмотрены две скважины, расположенные в пределах I - го пояса санитарной защиты действующих скважин по ул. Садовая суммарным дебитом 124 м3/сут.

Все скважины предназначаются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, водопоя скота и птиц, полива приусадебных участков с. Киселевка. Суммарная подача определена с учетом задания на проектирование и состава потребителей воды, приложение 4.

Вода из скважины будет подаваться в восемь водонапорных башен, общим объемом 275 м3. Пять водонапорных башен расположены в левобережной части села,  имеют суммарный объем 175 м3, в том числе пожарный запас 108м3. Три водонапорных башни предусмотрены в правобережной части села суммарным объемом 100м3, в том числе пожарный запас воды 54м3.

Категория обеспеченности подачи воды II.

По качеству вода в проектируемых скважинах ожидается с минерализацией до 1000 мг/л, что соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». В воде так же не обнаружено микробиологическое загрязнение.

В санитарном отношении участок проведения работ отвечает требованиям, установленным «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения», СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.1.4 1110-02. Объектов возможного химического, бактериологического и вирусного загрязнения в районе проектируемых скважин не имеется, что подтверждается актом выбора точек заложения скважин.

В геоморфологическом отношении участок заложения скважин располагается па правом и левом склоне р. Акшибай и характеризуется высокой степенью изученности геолого-гидрогеологических условий, достаточными (по региональной оценке) ресурсами подземных вод и относится к простой категории сложности гидрогеологических условий (СП 11-108-98, прил. Б)

В геоморфологическом отношении участок строительства скважин расположен на правом и левом склонах р. Акшибай. Участок располагается на территории Ергенинской возвышенности, которая представляет собой асимметричное плоское поднятие с крутыми восточными и южными склонами и пологими западными.

Глубина эрозионного взреза на Ергенинской возвышенности достигает 80-130 м. Региональный сток подземных вод Ергенинского бассейна направлен к западу в сторону Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Основная область питания данного водоносного горизонта находится в пределах возвышенной части Ергенинского поднятия, в местах неглубокого залегания водовмещающих ергенинских песков.

Разгрузка данного водоносного горизонта в пределах описываемой территории наблюдается   в долинах крупных рек и балок и, частично, на подпитку водоносных горизонтов Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Абсолютные отметки на близлежащей территории, относящейся к слабо пересеченной, изменяются в пределах от 80-90 м. в долинах рек и балок до 140-160м. на водораздельных участках.

Все проектируемые скважины  располагаются вне зоны затопления и возможных источников загрязнения.

4.1.2 Определение расчетных суточных расходов воды

Система водоснабжения поселка состоит из двух независимых частей левобережной и правобережной, отделенных друг от друга руслом р. Акшибай. Расчетный расход систем проектируется на конец расчетного периода работы водопроводных сооружений - 2015г. Удельное водопотребление и коэффициент суточной  неравномерности принят по СНиП 2.04.02 - 84* в зависимости от степени благоустройства зданий, нормы водопотребления для животных и птицы в личном пользовании, а также для с.-х. предприятий по ведомственным нормативным документам. Сведения о водопотребителях  в с. Киселевка и степени благоустройства домовладений приведены в справке главы администрации. Нормы потребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, ОНТП 1-77, ОНТП 4-79, ОНТП 2-85, ОНТП 5-85,ВНТП-Н-97.

Расчетный суточный расход воды Qcyт м3/сут   Qсут = (N*q)/1000,

где N- расчетное количество водопотребителей;

q -норма водопотребления на одного потребителя, л/сут.

Левобережная и правобережная системы  в соответствии с режимом работы водопроводных сооружений рассчитывается на пропуск суточного расхода Qсут. max, м3 /сут;

где Qcyт. max- расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут;

Ксут max-   коэффициент   суточной   неравномерности водопотребления.

Таблица 1 - Определение расчетных суточных расходов левобережной части

| Водопотребители | Кол – во | Уд. Водо-потребление | Qсут макс, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальный сектор | 1498 | 50 | 97.37 | Ксут=1.3 |
| КРС | 2414 | 85 | 225.71 | Ксут=1.1 |
| Свиньи | 622 | 19 | 11,82 |  |
| Овцы | 12000 | 10 | 120.00 |  |
| Птицы | 5599 | 1 | 5,60 |  |
| Неучтенные расходы воды 10% |  |  | 46.05 | 10% |
| Полив, га | 4,25 | 3 | 127.5 |  |
| Всего | 634.05 |  |

Таблица 2 - Определение расчетных суточных расходов правобережной  части

| Водопотребители | Кол – во | Уд. Водо-потребление | Qсут макс, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальный сектор | 264 | 50 | 17.16 | Ксут=1.3 |
| КРС | 426 | 85 | 39.83 | Ксут=1.1 |
| Свиньи | 110 | 19 | 2,09 |  |
| Овцы | 2117 | 10 | 21,17 |  |
| Птицы | 981 | 1 | 0,981 |  |
| Неучтенные расходы воды 10% |  |  | 8.12 | 10% |
| Полив, га | 0,75 | 3 | 22.50 |  |
| Всего | 111.85 |  |

Расчетное водопотребление общественными зданиями приведено в табл. 5.

Таблица 3 – Расчетное водопотребление общественных   зданий

| Водопотребители | Кол – во | Уд. Водопотребление | Qсут макс, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины | 75 | 250 | 18,8 | 20 кв. м зала |
| Дом культуры | 300 | 10 | 3 | Мест |
| Школа | 164 | 11,5 | 1,89 | учащихся |
| Аптека | 3 | 16 | 0,05 | мест |
| Администрация | 6 | 12 | 0,072 | работающих |
| Узел связи | 3 | 12 | 0,036 | работающих |
| Детский сад | 60 | 105 | 6,3 | мест |
| Больница | 30 | 15 | 0,45 | коек |
| Всего |  |  | 30.60 |  |

Таким образом, суммарное водопотребление с. Киселёвка оставит:

Левобережная часть – 664.65 м3/сут;

Правобережная часть – 111.85 м3/сут.

4.1.3.Режим водопотребления. Часовые и секундные расходы воды

Водопроводные сооружения, подающие зарегулированные расходы воды, рассчитываются на пропуск среднего часового или секундного расхода воды в сутки наибольшего водопотребления.

Средний часовой расход воды  q ч  m , м3/ч.       	q ч  m  = Qсут max / Т,

где Т - число часов работы сооружений в сутки - 24 часа.

Qч m=665.65/24=27.73 м3/час

Средний секундный расход воды:          qc m = q ч  m / 3,6=27.73/3.6=7.70л/с

Водопотребление населенного пункта характеризуется высокой неравномерностью в течение суток. Часовые расходы воды в течение суток рассчитаны по разработанной в ФГОУ ВПО НГМА программе. Результаты расчета представлены в табл. 4

Таблица 4 - График суточного водопотребления с. Киселевка

левобережная частя с. Киселевка

| Часы суток | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/час | 6.31 | 3.87 | 1.51 | 1.76 | 6.57 | 27.04 | 48.65 | 50.25 | 47.87 | 42.88 | 38.47 | 26.90 |

| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.12 | 14.01 | 13.73 | 18.75 | 21.81 | 39.22 | 43.99 | 57.33 | 42.09 | 49.78 | 38.65 | 7.09 |

правобережная часть с. Киселевка

| Часы суток | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/сек | 0.76 | 0.33 | 0.09 | 0.13 | 0.28 | 4.78 | 8.58 | 9.04 | 8.44 | 7.44 | 5.80 | 4.32 |

| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.31 | 1.96 | 1.72 | 2.78 | 3.49 | 6.92 | 7.76 | 10.11 | 7.42 | 9.31 | 6.82 | 1.25 |

4.1.4. Расход воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод в с. Киселёвка объединен с хозяйственно-бытовым. В соответствии с табл. 5 СНиП 2.04.02-84 расчетное количество пожаров – 1 ,  расход воды для левобережной части 10 л/с, для правобережной – 5л/с. Тушение пожара в с. Киселевка осуществляет ГУ «52 пожарная часть ФПС по Ростовской области», располагаемая в с. Заветное.

Расчет пожаротушения выполнен исходя из одного пожара длительностью 3ч. Требуемый запас воды на пожаротушение при расходе 10 л/с - 108м3 для левобережной части хранится в водонапорных башнях. Для правобережной части неприкосновенный противопожарный запас  составляет 54м3.

При тушении пожара должны полностью удовлетворяться потребности хозяйственно-бытового водопотребления исходя из максимальной подачи воды без учета водопотребления на полив. Согласно графика часовой подачи воды максимальное водопотребление приходится на период с 18 по 21 часа и составляет 143.41 м3. Без учета полива это водопотребление оставит 79.66м3. Требуемый запас воды на пожаротушение и хозяйственно-питьевое водоснабжение составит 187.66м3.  Для хранения такого запаса воды приняты для левобережной части села пять башен емкостью 50м3 каждая.

Таким образом, будет обеспечена подача, как пожарного, так и  максимального хозяйственно-бытового расхода.

Для правобережной системы хозяйственно-бытовое потребление за три часа без учета полива составит 15.59м3 , а с учетом пожара 69.59 и емкости баков водонапорных башен  (100 м3)  позволяют обеспечить потребности в воде.

Неприкосновенность пожарного и хозяйственно-бытового запаса воды обеспечивается в башнях работой автоматики, которая выключает насосы скважины при наполнении бака башни до максимальной отметки и включает их в работу при сработке уровня до уровня пожарного запаса.

Кроме того, для предотвращения  сработки из башен неприкосновенного пожарного запаса воды колодцах подключения башен предусмотрены электрические задвижки, перекрывающие отдачу воды в случае достижения уровнем воды в баке отметки неприкосновенного запаса. Команда на закрытие задвижки подается датчиком уровня воды в баке водонапорной башни, установленном на отметке неприкосновенного противопожарного запаса воды.

4.1.5. Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода с. Киселевка, с учетом застройки (имеются двух этажные дома) принят согласно п. 2.26 СНиП  2.04.02-84 равным 14 м.

Учитывая рельеф местности при наличии водонапорных башен требуемой высоты будет обеспечено создание требуемого минимального свободного напора у наиболее удаленного потребителя. Самой удаленной точкой принят  колодец № 19  с отметкой поверхности земли  82.70 м БС. Общая протяженность трубопроводов, обеспечивающих подачу воды к данной точке составляет  1610 м – это трубопровод  (180мм – две нитки - 1131 м; (125мм - 188 м; (110мм -  457м; (75мм -  113м

Требуемая высота башни для левобережной части села определена согласно СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных  материалов».

,

где i - удельные потери напора трубопровода, м/м;

l - длина участка трубопровода, м;

h м.с - потери напора в стыковых соединениях и в местных сопротивлениях, м. Допускается  принимать равной 20-30%.

hгеом - геометрическая высота, м;

hсв - свободный напор, м.

Расчет величин удельных потерь напора по длине трубопровода выполнен  по номограмме прил. В.2 СП 40-102-2000.

Для трубопровода (180мм 1000l=2.7м, (125мм 1000l=7.7м, (110мм 1000l=10.8м, (75 потери по длине определены по формуле Вейсбаха-Дарси и равны 1.68м При длине водопровода 1889 м  суммарные потери составят:

Hl=1.13х2.7+0.188х7.7+10.8х0.457+1.68=11.12м

Местные потери приняты равными 0.2Hl=2.22м

Тогда требуемая (минимальная) отметка уровня воды в водонапорной башне составит:

Нтр=85.08+11.12+2.22+14 = 112.42 м

Таким образом, требуемый напорный режим потребления будет обеспечен при отметке уровня воды в башнях левобережной системы не ниже 112.42 м БС.   Водонапорные башни расположены на отметке 104.56м БС и 88.800 м БС. Отметка неприкосновенного запаса воды в башнях 113.20, что обеспечивает требуемый напор воды.

Выполнен гидравлический расчет кольцевой сети для левобережной части села и расчет потерь напора в тупиках для правобережной части. Результаты расчета представлены на листе чертежей марки ТРК-НВ.

4.1.6. Источники водоснабжения

В качестве источника водоснабжения потребителей в с. Киселёвка приняты подземные воды Киселёвского месторождения пресных вод, забор которых осуществляется водозаборными скважинами. Качество воды в источнике на момент проведения химических исследований соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

4.1.7. Категория надежности водопровода

С учетом п. 4.4 СНиП 2.04.02-84*  объединенный  хозяйственно-питьевой и производственный и пожарный водопровод для населенных пунктов с числом жителей менее 5.0 тыс. чел принят II категории, класс ответственности системы III в соответствии с п. 14.9 СниП 2.04.02-84*.

4.1.8. Разводящая сеть

Наружная разводящая сеть запроектирована  с учетом характера рельефа местности  с. Киселевка. Водопроводная сеть из двух независимых систем: левобережной и правобережной.  Левобережная сеть запроектирована из 14 колец и 6 тупиков из полиэтиленовых труб различного диаметра, табл. 5.

Таблица 5 – Параметры водопроводной сети левобережной части

| № п/п | Начальный пункт участка | Конечный пункт участка | Длина, м | Диаметр, мм | Кол-во ниток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От скважин 1-3 | Сборный колодец РК | 240 | 110 | 1 |
| 1 | РК (ВБ 1-3) | РК1в | 1131 | 180 | 2 |
| 2 | РК1в | ПГ2 | 150.3 | 125 | 1 |
| 3 | РК1в | 30 | 276.66 | 125 | 1 |
|  | 30 (через 28и29) | 27 | 278.14 | 125 | 1 |
|  | 27 | 18 | 101.0 | 110 | 1 |
|  | 18 (через 19) | Сущ. скв | 119.82 | 75 | 1 |
|  | РК1 | 38 | 188.69 | 125 | 1 |
|  | 38 | 17 | 179.2 | 110 | 1 |
|  | 17 | 16 | 124.8 | 75 |  |
|  | 30 | 31 | 132.0 | 125 | 1 |
|  | ПГ2 | 2 | 58.5 | 125 | 1 |
|  | 2 (через 40) | 35 | 236.4 | 75 | 1 |
|  | 2 | 3 | 129.7 | 125 | 1 |
|  | 3 | 34 | 270.4 | 75 | 1 |
|  | 3 | 4В | 119.6 | 125 | 1 |
|  | 4в | 33 | 171.02 | 75 | 1 |
|  | 33 | 11-В | 150 | 110 | 1 |
|  | 4в | 5В | 383.25 | 110 | 1 |
|  | 5в | 7-О | 324.88 | 90 | 1 |
|  | 5в | 6-О | 612.02 | 125 | 1 |
|  | 6о | 7-О | 409 | 125 | 1 |
|  | 7о | 8 | 79 | 125 | 1 |
|  | 8 | 10-О | 415.39 | 110 | 1 |
|  | 8 | 32-В | 155 | 110 | 1 |
|  | 32в | 10-О | 153.65 | 75 | 1 |
|  | 32в | 33 | 62.42 | 110 | 1 |
|  | 10о | 11-В | 74.39 | 125 | 1 |
|  | 33 | 35-О | 290.04 | 125 | 1 |
|  | 11в | 14 | 322.55 | 125 | 1 |
|  | 12 | 13В | 188.9 | 75 | 1 |
|  | 35о | 27 | 475.96 | 110 | 1 |
|  | 40 | 39 | 208.3 | 110 | 1 |
|  | 38 | 28 | 271.11 | 75 | 1 |
|  | 41 | 29 | 265.24 | 75 | 1 |
|  | 14 | 15-О | 182.8 | 110 | 1 |
|  | 14 | 18 | 514.33 | 110 | 1 |
|  | 19 | 21 | 249.87 | 110 | 1 |
|  | 27 | 22 | 335.79 | 110 | 1 |
|  | 22 | 23-В | 44.39 | 75 | 1 |
|  | 22 | 24 | 1189.22 | 125 | 1 |
|  | 24 | 26 | 999.50 | 125 | 1 |
|  | 24 | 53 | 106.7 | 125 | 1 |
|  | 26 | 53 | 946.2 | 110 | 1 |
|  | 53 | 30 | 1507.24 | 110 | 1 |
|  | 54 | КП119 | 196 | 75 | 1 |

Итого труб диаметром 180мм –2262м

Итого труб диаметром 125мм – 5416.0м

Итого труб диаметром 110мм – 6107м

Итого труб диаметром 90мм – 325м

Итого труб диаметром 75мм  - 2042м

Правобережная сеть запроектирована из 1кольца и 5 тупиков так же из полиэтиленовых труб различного диаметра, табл. 6.

Таблица 6 – Параметры водопроводной сети правобережной части

| № п/п | Начальный пункт участка | Конечный пункт участка | Длина, м | Диаметр, мм | Кол-во ниток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46 | 47 | 70.4 | 90 | 1 |
| 2 | 46 | 48 | 151.3 | 90 | 1 |
| 3 | 46 | 42 | 1686.7 | 110 | 1 |
| 4 | 42 | 43 | 131.7 | 110 | 1 |
| 5 | 42 | 45 | 63.84 | 110 | 1 |
| 6 | 45 | 44 | 98.1 | 110 | 1 |
| 7 | ВБ | 42 | 23 | 110 | 1 |
| 8 | 45 | 52 | 1767.9 | 110 | 1 |
|  | 52 | 49 | 247.05 | 110 | 1 |
| 9 | 49 | 51 | 125 | 90 | 1 |
| 10 | 49 | 50 | 234.1 | 110 | 1 |
| 11 | 50 | 52 | 164 | 110 | 1 |
| 12 | 50 | ВБ | 40 | 110 | 1 |

Итого труб диаметром 110мм – 4456.4м

Итого труб диаметром 90мм – 346.8м

Как в левобережной, так и в правобережной системах предусмотрены тупики. Согласно п.8.5 СНиП 2.04.02-84 допускается устройство тупиков при диаметре не свыше 100мм для подачи хозяйственно-бытового и пожарного расходов при длине линий не более 200м.

Согласно примечания к п.8.5, для правобережной системы принят тупик длиной свыше 200м при условии устройства в конце тупика водонапорной башни, что и было предусмотрено проектом.

Водопроводная сеть запроектирована из труб полиэтиленовых напорных по ГОСТ 18599 – 2001. Внутриквартальная сеть запроектирована из труб диаметром 125, 110 и 75мм. Подводы к существующим распределительным колодцам, к которым подключены абоненты, выполнены из трубы  диаметром 50мм.   Общая протяженность подводов для правобережной и левобережной частей составляет 1165 м

Участок заложения разводящей сети временно отведен под ее устройство на основании акта обследования с. Киселевка, утвержденного главой Заветинского района.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84  ширина санитарно-защитной полосы водопроводов принята равной 10м.

Рабочее давление в системе ставит 2.0 аТм. С учетом величины испытательного давления для пластмассовых трубопроводов (Ри=1,3Рр=1,3∙0,2=0,26 МПа).  принимаем для эксплуатационной линии полиэтиленовые трубы ПЭ 63 SDR17.6 - питьевая ГОСТ 18599-2001.

Глубина заложения труб, считая до низа, в соответствии с требованиями п. 8.42 СНиП 2.04.02-84( должна быть не менее чем на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Для района строительства глубина промерзания суглинистых грунтов составляет 1.08м. Принята глубина заложения труб 1.7м. Основанием для труб является песчаная подготовка толщиной 10см.

Учитывая, что в основании труб залегают просадочные грунты I типа, то в соответствии с п. 15.110 и табл. 47 для населенных пунктов с II категорией обеспеченности подачи воды трубы прокладывают на уплотненное ( h=30cм) до (=1.65т/м3 основание и песчаную подушку толщиной 10см.

На отдельном участке трубопровода 1-РК1в где трубопровод проходит с грунтах II типа просадочности по незастроенной территории согласно требований табл. 47 СНиП СНиП 2.04.02-84(  предусмотрено уплотнение грунтов основания на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3 на нижней границе уплотненного слоя.

При устройстве фундаментов башен на грунтах II типа просадочности предусматривается ликвидация просадочности грунтовыми сваями и уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками на глубину до 1.5м и до (=1.65т/м3. Для предотвращения замачивания грунта в процессе эксплуатации башен (№ 1-3) предусмотрены поддоны и отвод воды на рельеф полиэтиленовыми трубами диаметром 63мм.

Под башни 4-8 располагаемые в грунтах I типа просадочности предусмотрено их уплотнение на глубину 1.5м до (=1.65т/м3 тяжелыми трамбовками.

4.1.9. Трассирование водопровода

Водопровод как в левобережной, так и в правобережной частях села  проложен параллельно существующему с учетом его подсоединения к существующими колодцами, пересечения с существующими коммуникациями, возможностью индивидуального подключения домовладений и квартир по кратчайшему расстоянию в проектируемых колодцах. Водовод с учетом непрерывности водоснабжения потребителей прокладывается рядом (от 1 до 3м ) с существующим.

Уклон водовода принят согласно п. 8.13 СНиП 2.04.02-84 не менее 0,001 по направлению к водоспускам на ремонтных участках.

Наименьшие расстояния в свету от водовода до существующих зданий, сооружений принято по СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» равным не менее 6.0м.

4.1.10  Деталировка разводящей сети

Деталировка сети разработана в соответствии с ГОСТ 21.604-82. При составлении деталировки использованы условные обозначения в соответствии с ГОСТами 2.784-70 и 2.785-70.

Деталировка начинается с определения мест строительства колодцев и установки в них задвижек, пожарных гидрантов, поворотных кранов.  С учетом принятой трассировки сети  подобраны фасонные части и чугунная арматура, из которых монтируются отдельные узлы. На деталировке сети пронумерованы все колодцы, указываются их диаметры, проставляются позиции фасонных частей и арматуры.

На основании деталировки составлена спецификация на фасонные части, трубы и арматуру, требуемые для устройства сети.

4.1.11. Сооружения на водопроводах

По трассе водопроводов наружного водоснабжения предусмотрено строительство 110 новых колодцев. Из новых колодцев сети наружного водоснабжения  29 являются пожарными гидрантами (ПГ), 64 распределительными, включая 17 опоражнивающих (№о) для ремонтных участков. Для  подачи воды потребителям в настоящее время функционирует 243 колодца подключения (КП). Согласно акта обследования из 243 колодцев 150 подлежит демонтажу, а на их месте предусмотрено строительство такого же количества новых колодцев.

В соответствии с рекомендациями п. 8.63 СНиП 2.04.02-84 приняты колодцы с диаметром 700, 1500, 2000 и 2500мм. Конструкция колодцев принята по типовому проектному решению ТПР 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные. Альбом II. Колодцы круглые из сборного железобетона». Высота рабочей части колодцев принята равной 1.5м.

Внутри колодцев размещена запорная арматура, подставки под пожарные гидранты.

Пожарные гидранты расположены из условия радиуса их влияния до 200м. Колодцы с пожарными подставками расположены на удалении 2.5 м от проезжих дорог. При удалении на большее расстояние предусмотрены подъезды с твердым покрытием для подъезда пожарных машин.

Для выполнения ремонтных работ на линиях в распределительных колодцах  и пожарных гидрантах предусмотрены водоспуски с откачкой воды из опорожняющих колодцев мотопомпами на рельеф местности. Учитывая, что водоспуски расположены в пониженных участках рельефа, в этих колодцах предусмотрены отборники для забора воды водовозками. Для забора воды в автоцистерны предусмотрены опоражнивающие колодцы  № 6о,7о 10о, 47о 55о 12о ,14о ,15о 16о  137о 19о ,224о , 35о , 43о ,225о 51о 25о . Опорожняющие колодцы приняты диаметром 700мм и глубиной 2.7м

Для спуска персонала во всех колодцах предусмотрены ступени из ребристого стального профиля.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Вопрос охраны природы и рационального использования природных ресурсов рассмотрен с учетом особенностей природных явлений района расположения объекта и оценивается по его влиянию на экологию прилегающей территории. Проектные решения приняты с учетом требований по охране окружающей среды, не допуская дополнительного загрязнения воздушного и водного бассейна.

При строительстве водопроводных сетей следует на всех стадиях производства работ учитывать требования охраны окружающей среды путем предупреждения и ограничения отрицательного воздействия на природную среду до установленных предельно допустимых уровней.

Разработка мероприятий по охране окружающей среды, в составе проектной документации, выполнена с соблюдением требований, указаний и рекомендаций СНиП 11.01-95, PCH 3-88 и  другой инструктивно-нормативной литературы.

# 5.1 Краткая характеристика проектируемой водопроводной сети.

Проектируемая водопроводная сеть обеспечит надежное водоснабжение потребителей воды в с. Киселевка, табл. 1.

Таблица 1  - Основные показатели системы водоснабжения

| Водопотребители | Qсут ср м3/сут | Qсут макс, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Коммунальный сектор | 541,647 | 704,142 |
| Полив зеленых насаждений | 0,3825 | 0,765 |
| Всего по сельскому поселению | 542,03 | 745.9 |
| Годовой расход воды, м3/год | 257103,65 |

Водоснабжение села предусмотрено из семи водозаборных скважин, две из которых расположены в правобережной, а пять в левобережной части, табл. 2

Таблица 2 – Характеристики проектируемых  скважин

| наименование | Левобережная часть | Правобережная часть |
| --- | --- | --- |
| № скваж. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| м БС | 104.56 | 104.58 | 104.56 | 92.75 | 88.80 | 86.23 | 84.69 |
| Глубина скважины, м | 56 | 56 | 56 | 48 | 42 | 40 | 40 |
| Длина фильтра, м | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 |
| Проектный дебит, м3/сут | 207.0 | 207.0 | 207.0 | 224.0 | 190.0 | 207.0 | 207.0 |
| Марка насоса | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-10-50 | ЭЦВ 6-10-50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 2.8 |

Все скважины для предотвращения попадания в водонесущие горизонты загрязнений имеют санитарно-защитную зону радиусом 30м. ЗСО ограждена забором от проникновения на нее посторонних лиц.

Для обеспечения суточного регулирования водоснабжения, хранения пожарного запаса воды предусмотрено строительство 8 новых водонапорных башен общим объемом 350 м3, в том числе 6 башен с баками объемом 50 м3  и 2 башни с баками объемом 25 м3 . Характеристики водонапорных башен приведены в табл. 3

Таблица 3 – Характеристика водонапорных башен

| № п/п | Маркировка | Емкость бака | Высота ствола | Отметка УВ в баке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВБР-50У-6С | 25 | 9.0 | 117.98 |
| 2 | ВБР-50У-6С | 25 | 9.0 | 117.98 |
| 3 | ВБР-50У-6С | 25 | 9.0 | 117.98 |
| 4 | ВБР-50У-18С-2 | 25 | 21.0 | 117.23 |
| 5 | ВБР-50У-18С-2 | 25 | 24.0 | 117.22 |
| 6 | ВБР-50У-15С-2 | 25 | 24.0 | 105.62 |
| 7 | ВБР-25У-12С | 25 | 18.0 | 105.62 |
| 8 | ВБР-25У-12С | 50 | 12.0 | 105.26 |

Наружная разводящая сеть запроектирована  с учетом характера рельефа местности  с. Киселевка. Водопроводная сеть из двух независимых систем: левобережной и правобережной.  Левобережная сеть запроектирована из 14 колец и 6 тупиков из полиэтиленовых труб различного диаметра. Правобережная сеть запроектирована из 1кольца и 5 тупиков так же из полиэтиленовых труб различного диаметра табл. 4.

Таблица 4 – Параметры водопроводной сети

| Условный диаметр, Ø мм | Длина частей подсистем водопровода, м |
| --- | --- |
|  | правобережной | левобережной | всего |
| Подводы к колодцам подключения ( 50мм |  |  | 1165.0 |
| 75 | - | 2042.0 | 2042.0 |
| 90 | 346.8 | 325 | 671.8 |
| 110 | 4456.4 | 6107.0 | 10563.4 |
| 125 | - | 5416.0 | 5416.0 |
| 180 | - | 2262 | 2262 |
| Итого | 4803.2 | 16152.0 | 20995.2 |

Управление работой водопроводной сети, в том числе обеспечение водой потребностей при тушении пожара осуществляется устройством запорной и регулирующей арматуры в 110 колодцах, включая 64 распределительных, 29 пожарный, 17 опоражнивающих и 10 с вантузами для стравливания воздуха при заполнении сети и 150новых колодцев для подключения абонентов к новой сети.

Водоохранная зона водопровода принята равной 10м, а в пределах застройки 5.0м. Уменьшение ширины зоны санитарной охраны водопроводов согласовано с Роспотребнадзором Ростовской области. В пределах водоохранной зоны не установлено наличие действующих выгребных ям, туалетов, которые могли быть источником загрязнения указанной водоохраной зоны.

5.2. Оценка воздействия водопроводной сети на окружающую среду.

Основными возможными факторами воздействия строительства водопроводных сетей на окружающую среду после ввода их в эксплуатацию являются:

Изменение условий поверхностного стока. При проведении работ по укладке водопровода и рекультивации нарушенной поверхности естественные уклоны местности не нарушаются, что обеспечивает естественный сброс поверхностного стока в пониженные места без дополнительного заболачивания.

Нарушение условий обитания диких животных. Учитывая, что в районе производства строительно-монтажных работ нет путей миграции животных, не обитаю животные занесенные в «Красную книгу РФ», то специальных мер по защите животного мира в проекте не предусмотрено.

Влияние на растительный мир. Редких и исчезающих видов растений, занесённых в «Красную книгу РФ», на территории строительства по данным геоботанического обследования не отмечено, в связи с чем водопроводная сеть не окажет отрицательного влияния на растительность.

Воздействие на окружающую среду возникает только при производстве строительно-монтажных работ и заключается согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» в следующих видах воздействия:

- акустическом;

- загрязнении атмосферы при работе строительных машин;

- загрязнении строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод;

- негативном воздействии строительно-хозяйственных построек, складов, коммуникаций;

- нарушении почвенного и растительного покрова;

- запылении атмосферы продуктами строительства.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

При применении энергоэффективных технологий установка водоизмерительных счетчиков на накопители и  датчиков давления планируется снижения процента потерь воды.

Реконструкция водопроводного хозяйства даст возможность снизить потери воды, сократить энергопотребление, повысит качество питьевой воды.

Разработку и общее руководство за ходом разработки схемы водоснабжения осуществляет Администрация Киселевского сельского поселения.

В целях координации деятельности по реализации схемы водоснабжения, а также всестороннего анализа выполнения, Администрация Киселевского сельского поселения проводит заседания, на которых заслушивает информацию по выполнению мероприятий разработки схемы водоснабжения. Контроль исполнения мероприятий осуществляет Администрация Киселевского сельского поселения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Водопроводная сеть в с. Киселевка предназначена для хозяйственно бытового обеспечения населения, животных в частном секторе, полива приусадебных участков. Водопроводная сеть по аналогии с существующей запроектирована в виде двух независимых подсистем – левобережной и правобережной.

Для обеспечения надежной работы обеих подсистем проектом предусмотрены 7 новых водозаборных сквадин и 8 водонапорных башен.

Расчетный расход систем проектируется на конец расчетного периода работы водопроводных сооружений - 2015г. Удельное водопотребление и коэффициент суточной  неравномерности принят по СНиП 2.04.02 - 84* в зависимости от степени благоустройства зданий, нормы водопотребления для животных и птицы в личном пользовании, а также для с.-х. предприятий по ведомственным нормативным документам. Нормы потребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, ОНТП 1-77, ОНТП 4-79, ОНТП 2-85, ОНТП 5-85,ВНТП-Н-97, табл. 3,4.

Таблица 3 - Расчетное водопотребление левобережной части с. Киселёвка

| Водопотребители | Кол – во | Уд. Водо-потребление | Qсут макс, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальный сектор | 1498 | 50 | 97.37 | Ксут=1.3 |
| КРС | 2414 | 85 | 225.71 | Ксут=1.1 |
| Свиньи | 622 | 19 | 11,82 |  |
| Овцы | 12000 | 10 | 120.00 |  |
| Птицы | 5599 | 1 | 5,60 |  |
| Неучтенные расходы воды 10% |  |  | 46.05 | 10% |
| Полив, га | 4,25 | 3 | 127.5 |  |
| Всего | 634.05 |  |

Таблица 4 - Определение расчетных суточных расходов правобережной  части

| Водопотребители | Кол – во | Уд. Водо-потребление | Qсут макс, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальный сектор | 264 | 50 | 17.16 | Ксут=1.3 |
| КРС | 426 | 85 | 39.83 | Ксут=1.1 |
| Свиньи | 110 | 19 | 2,09 |  |
| Овцы | 2117 | 10 | 21,17 |  |
| Птицы | 981 | 1 | 0,981 |  |
| Неучтенные расходы воды 10% |  |  | 8.12 | 10% |
| Полив, га | 0,75 | 3 | 22.50 |  |
| Всего | 111.85 |  |

Расчетное водопотребление общественными зданиями приведено в табл. 5.

Таблица 5 – Расчетное водопотребление общественных   зданий

| Водопотребители | Кол – во | Уд. Водопотребление | Qсут макс, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины | 75 | 250 | 18,8 | 20 кв. м зала |
| Дом культуры | 300 | 10 | 3 | Мест |
| Школа | 164 | 11,5 | 1,89 | учащихся |
| Аптека | 3 | 16 | 0,05 | мест |
| Администрация | 6 | 12 | 0,072 | работающих |
| Узел связи | 3 | 12 | 0,036 | работающих |
| Детский сад | 60 | 105 | 6,3 | мест |
| Больница | 30 | 15 | 0,45 | коек |
| Всего |  |  | 30.60 |  |

Таким образом, суммарное водопотребление с. Киселёвка оставит:

Левобережная часть – 664.65 м3/сут;

Правобережная часть – 111.85 м3/сут.

Расчет часовых расходов воды левобережной и правобережной частей приведен в табл. 5, 6.

Таблица 5 – Часовое водопотребление левобережной части с. Киселевка

| Часы суток | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/час | 6.31 | 3.87 | 1.51 | 1.76 | 6.57 | 27.04 | 48.65 | 50.25 | 47.87 | 42.88 | 38.47 | 26.90 |

| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.12 | 14.01 | 13.73 | 18.75 | 21.81 | 39.22 | 43.99 | 57.33 | 42.09 | 49.78 | 38.65 | 7.09 |

Таблица 6 – Часовое водопотребление правобережной части с. Киселевка

| Часы суток | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/сек | 0.76 | 0.33 | 0.09 | 0.13 | 0.28 | 4.78 | 8.58 | 9.04 | 8.44 | 7.44 | 5.80 | 4.32 |

| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.31 | 1.96 | 1.72 | 2.78 | 3.49 | 6.92 | 7.76 | 10.11 | 7.42 | 9.31 | 6.82 | 1.25 |

Система водоснабжения с. Киселевка предназначена и для подачи воды на внешнее пожаротушение.

Противопожарный водопровод в с. Киселёвка объединен с хозяйственно-бытовым. В соответствии с табл. 5 СНиП 2.04.02-84 расчетное количество пожаров – 1 ,  расход воды для левобережной части 10 л/с, для правобережной – 5л/с. Тушение пожара в с. Киселевка осуществляет ГУ «52 пожарная часть ФПС по Ростовской области», располагаемая в с. Заветное.

Расчет пожаротушения выполнен исходя из одного пожара длительностью 3ч. Требуемый запас воды на пожаротушение 108м3 для левобережной части должен храниться в водонапорных башнях. Для правобережной части неприкосновенный противопожарный запас  составляет 54м3.

При тушении пожара должны полностью удовлетворяться потребности хозяйственно-бытового водопотребления исходя из максимальной подачи воды без учета водопотребления на полив. Согласно графика часовой подачи воды максимальное водопотребление приходится на период с 18 по 21 часа и составляет 143.41 м3. Без учета полива это водопотребление оставит 79.66м3. Требуемый запас воды на пожаротушение и хозяйственно-питьевое водоснабжение составит 187.66м3.  Для хранения такого запаса воды приняты для левобережной части села пять башен емкостью 50м3 каждая.

Таким образом, будет обеспечена подача, как пожарного, так и  максимального хозяйственно-бытового расхода.

Для правобережной системы хозяйственно-бытовое потребление за три часа без учета полива составит 15.59м3 , а с учетом пожара 69.59 и емкости баков водонапорных башен  (100 м3)  позволяют обеспечить потребности в воде.

Для гарантированного обеспечения водой потребителей в с. Киселёвка согласно технического задания, предусмотрено проектирование 7 скважин, 5 из которых располагаются в левобережной части села, а две в правобережной. Требуемые скважины в левобережной части села размещены:

Скважины № 1.2 и 3   в 1.15,1.13и 1.16 км к югу от села в существующей ЗСО 1 пояса санитарной защиты трех действующих скважин на удалении от 10 до 20м от них;

Скважина № 4 по ул. Мира  в существующей ЗСО 1 пояса действующей скважины;

Скважина № 5 – расположена по ул. Мира  в 120м  от скважины №4.

Суммарный дебит четырех работающих скважин (пятая резервная) достигнет  704 м3/сут, а без ограничения подачи 880 м3/сут, что достаточно с учетом перспективного развития водопотребления.

В правобережной части предусмотрены две скважины, расположенные в пределах I - го пояса санитарной защиты действующих скважин по ул. Садовая  дебитом 124 м3/сут.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Киселевского сельского поселения нет.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                Л.В. Костеренко