Российская  Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Собрание депутатов Киселевского сельского поселения

Решение

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Киселевского сельского поселения на период 2012-2015 гг.»

Принято

Собранием депутатов                                                                    10 августа 2012 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 2 и 24 Устава муниципального образования «Киселевское  сельское поселение», Собрание депутатов Киселевского сельского поселения,

#### РЕШИЛО:

1.	Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Киселевского сельского поселения на период 2012-2015 гг.» согласно приложению.

2.	Сектору экономики и финансов Администрации Киселевского сельского поселения при формировании бюджета поселения предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Киселевского сельского поселения на период 2012-2015 гг.».

3.    Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Киселевского сельского поселения на период 2012-2015 гг.» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4.	  Контроль  за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, социальной политики и охране общественного порядка (В.А. Толстоноженко).

И.о.Главы Киселевского сельского поселения	                                Л.И.Параваева

И.о.Председателя Собрания депутатов

Киселевского сельского поселения                                                      Н.В.Шейкин

село Киселевка

10 августа 2012 года

№ 125

Приложение

к решению Собрания депутатов

Киселевского сельского поселения

от 10.08.2012 № 125

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киселевского  сельского поселения на период 2012 – 2015 гг.

Введение

Настоящая программа – это программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшение экологической ситуации на территории Киселевского сельского поселения.

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Паспорт программы.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Раздел 7. Управление программой.

#### ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование программы	   Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Киселевского сельского поселения

на период 2012–2015 г.г.

Основание для разработки	   Федеральный закон от 30.12.2004  №210-ФЗ

Программы				  «Об основах регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса»

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-

мунальной инфраструктуры Федеральной це-

левой программы «Жилище»

##### Федеральный закон от 21.06.2007 г. №185 «О 						      фонде содействия реформированию жилищно-

##### коммунального хозяйства»

Дата утверждения		      2012 г.

программы

Муниципальный заказчик	      Администрация Киселевского сельского

Программы                                    поселения

Разработчик Программы             Администрация Киселевского сельского поселения

Цели и задачи Программы	1. Достижение к 2015году уровня полного благоустройства (обеспечение всеми видами

коммунальных услуг) жилых домов

2. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет

реконструкции и модернизации систем ком-

мунальной инфраструктуры

3. Обеспечение доступности для населения

стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Сроки реализации программы      2012г.–2015 г.

Источники и объемы финан-	2012 год 0 тыс. рублей, в том числе:

сирования Программы                       - областной бюджет –  тыс. рублей;

- бюджет с/п –  тыс. рублей;

- федеральный бюджет –  тыс. рублей;

2013 год 14142,5 тыс. рублей, в том числе;

- областной бюджет – 13624,8 тыс. рублей;

- бюджет с/п – 517,7 тыс. рублей;

2014 год 5190,0 тыс. рублей, в том числе;

- областной бюджет – 5000,0 тыс. рублей;

- бюджет с/п – 190,0 тыс. рублей;

2015 год  0 тыс. рублей, в том числе;

- бюджет с/п –  тыс. рублей.

Объемы финансирования уточняются ежегодно.

Важнейшие целевые показатели	Снижение уровня физического износа обору-

Программы		                              дования до 50 %.

Снижение количества аварийных ситуаций

на сетях 40 %.

Обеспечение качественных и количествен-

ных показателей коммунальных услуг в точ-

ках присоединения.

Снижение удельного потребления энерго-

носителей до нормативных.

Снижение непроизводительных потерь при

транспортировке и выработке коммунальных

услуг до нормативного уровня.

Использование энергосберегающих техноло-

гий, оснащение потребителей приборами и

системами учета расхода и регулирования

энергоресурсов.

При реализации программы значительно

уменьшится выброс вредных веществ в атмос-

феру и снизится водопотребление.

Система организации контроля	Контроль за выполнением программы

за выполнением программы	          возлагается на Администрацию

Киселевского сельского поселения

Раздел. 2

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

# 2.1 Водоснабжение.

Вода в населенный пункт с. Киселевка подается по водопроводным сетям. Поселковые водопроводные сети строились с 1969 года по 1985 год протяженностью 13,0 км, выполнены из  асбестоцементных труб. Водопроводы строились хаотично, различного диаметра, без рекомендаций проектных институтов. Износ составляет 90 %. В связи с этим происходят частые порывы, влекущие за собой большие затраты (электроэнергия, материалы на восстановление, горюче-смазочные материалы).

В Киселевском сельском поселении имеется водопроводы в с. Киселевка,  по котором вода подается из 9 скважин, находящихся в безвозмездном пользовании в муниципальном унитарном производственном предприятии «Исток» Киселевского сельского поселения. Остро стоит вопрос об изыскании денежных средств на строительство скважин.

Система водоснабжения поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено.

Для обеспечения подачи нормативного объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения  поселения:

- Произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- Оборудование зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-002;

- Установка оборудования для умягчения подземной воды;

- В целях надежного обеспечения работы систем централизованного водоснабжения, необходимо закольцевать две локальные системы водоснабжения с. Киселевка, расположенные на разных берегах р. Акшибай.

- Учитывая наличие на территории сельского поселения месторождения пресной подземной воды (Киселевский участок Джураксальского месторождения пресных подземных вод), необходимо строительство новых водозаборных скважин с последующим подключением к водопроводным сетям населенного пункта.

- Применение при новом строительстве полиэтиленовых труб, что позволит минимизировать потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

- Установка на уличных водопроводных сетях пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

- Разработка схемы развития систем водоснабжения населенных пунктов с учетом существующей и перспективной застройки.

2.2 Теплоснабжение.

На территории Киселевского сельского поселения в с. Киселевка расположены котельные № 19 и котельная № 18 оснащенные четырмя котлами Ростов-1т, производительность 1 котла – 0,55 гкал/час., мощность – 1,10 гкал./час., протяженность теплотрасс 300 м и 50 м. диаметром 57 мм.. Тепло подается для отопления зданий  школы, ДК. Котельные находятся в оперативном управлении муниципального унитарного предприятия «Заветинские теплосети».

Для развития теплоснабжения и газоснабжения поселения, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

- Для газификации Киселевского сельского поселения необходимо осуществить строительство межпоселкового газопровода высокого давления I категории от планируемой к строительству на территории республики Калмыкия ГРС «Кануково» до газорегуляторного пункта в с. Киселевка. Газификация х. Лобов сетевым газом не планируется.

- Газификацию с. Киселевка проектом генерального плана предлагается осуществить от проектируемых распределительных газопроводов среднего и высокого давления с установкой в центрах нагрузок газорегуляторных пунктов согласно техническим условиям (рекомендациям) газораспределительной организации и гидравлических расчетов. Размещение газорегуляторных пунктов и трасс распределительных газопроводов определяется при разработке проектов планировки территорий на основании расчетной схемы населенного пункта;

- Выполнить корректировку схемы газоснабжения Заветинского района с учетом прогнозируемых показателей численности населения и площади жилого фонда, утвержденных в составе генеральных планов поселений, в том числе Киселевского;

- Использование индивидуальных газовых теплогенераторов для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий;

- Выполнить работы по реконструкции котельных в с. Киселевка с модернизацией установленного оборудования с перспективой перевода котельных на газообразное топливо.

2.3. Электроснабжение.

На территории сельского поселения уличное освещение имеет протяженность 10 км. Количество светильников 125 шт. с. Киселевка -125 шт. Расход электроэнергии по уличному освещению сельского поселения в 2011году – 45,0 тыс. кВт.,  в 2012 году -45,0 тыс. кВт.

предлагаются следующие мероприятия по развитию систем электроснабжения поселения:

- Необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов;

- Реконструкция сетей электроснабжения по территории населенных пунктов с увеличением сечения проводов и использованием СИП;

- Разработка схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения;

- В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ.

2.4. Обращение с отходами производства и потребления.

На территории сельского поселения имеется площадка временного размещения ТБО (свалка) расположенная – 1 км. южнее с. Киселевка площадью – 10 га.

В целях реализации переданных полномочий и выполнения благоустроительных работ сельское поселение ежегодно проводит мероприятия по содержанию свалок складированию и буртованию ТБО.

Средства выделяемые на содержание свалок по районной долгосрочной целевой программе «Комплексное благоустройство территорий сел и хуторов муниципального образования «Заветинский район» в 2012- 2014 годы»

тыс. рублей

| № П/П | Наименование сельского поселения | Объем финансирования мероприятий по годам | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Киселевское сельское поселение | 10 | 10 | 10 | Подрядная организация |

Санитарная очистка территории

Наиболее рациональной уборкой населенных мест является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Необходимые мероприятия по  повышению уровня санитарного состояния сельского поселения

- Организовать водоотведение с территории объекта размещения твердых бытовых отходов согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на объекте размещения твердых бытовых отходов.

- Разработать генеральную схему очистки территории Киселевского сельского поселения.

- Осуществлять вывоз жидких отходов с территорий неканализованных домовладений.

Раздел 3.

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Характеристика муниципального образования

Киселёвское сельское поселение включает два населенных пункта с центром в с.Киселёвка. Это поселение расположено в Сальских степях, на крайнем юго-востоке Ростовской области. Оно занимает площадь 739,53 кв.км на крайнем северо-востоке Заветинского района, на границе с Калмыкией. Поселение граничит на западе, севере и востоке - с Калмыкией, на юго-востоке – с Кичкинским и на юго-западе - с Заветинским поселениями Заветинского района. Поселение расположено на берегах р.Акшибай и её притоков  и балок в бассейне р.Сал.

Поселение находится на западном склоне возвышенности Ергени на границе зоны степей и подзоны полупустынь. В пределах области местный климат отличается повышенной континентальностью, засушливостью и дискомфортностью для жизнедеятельности, а светло-каштановые почвы с солонцами - пониженной продуктивностью. Вследствие засушливости климата лесная растительность в поселении представлена на крайне ограниченной территории вдоль рек. Кадастровая стоимость 1кв. м земель сельскохозяйственного назначения здесь в 49 раз ниже среднеобластного уровня.

Неудобство физико-географического положения района и сельского поселения во многом объясняет и неудобство их экономико-географического и в т.ч. транспортного положения. Это негативно отражается на уровне развития их производительных сил, степени привлекательности для мигрантов и инвесторов. Вследствие этих факторов плотность населения (2,3чел. на кв. км) и хозяйственного освоения здесь крайне низкая.

Расстояние от с.Киселёвка до райцентра - с.Заветное – составляет 28км, до областного центра – г.Ростов-на-Дону - 499км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в с.Дубовском (станция «Ремонтная», 128км). Местный аэропорт в с.Заветное временно закрыт. Региональная автодорога с твердым покрытием связывает центр поселения – с.Киселёвка - с райцентром – с.Заветное, которое связано с с.Дубовское (железнодорожная станция), Волгодонском и Ростовом-на-Дону. Ближайшие речные порты – в г.Волгодонск (190км) на р.Дон и в г.Волгоград на р.Волга. 	Ближайшие значительные города и центры обслуживания – гг.Элиста (170км), Волгодонск, Волгоград и Ростов-на-Дону. Однако теснота связей поселения с этими городами – крайне незначительная из-за существенной удалённости и повышенных финансовых и временных затрат, слабого экономического развития приграничных районов Калмыкии, а также тупикового приграничного положения района на территории области и поселения – в районе. Эти обстоятельства минимизируют транзитный поток через райцентр - с.Заветное - и через Киселёвское поселение. Большинство внешних связей поселения замыкаются на райцентре – с.Заветное - и железнодорожной станции в с.Дубовское, а также в г.Элиста, который расположен несколько ближе. Чрезмерная удалённость поселения от крупных экономических центров – серьёзный сдерживающий фактор в развитии его производительных сил наряду с экстремально засушливыми климатическими условиями.

Транспортно-временная удалённость поселения от райцентра (28км) не позволяет работникам поселения участвовать в ежедневной трудовой маятниковой миграции и трудиться в райцентре -  с.Заветное, т.к. автобусная связь с ним имеется лишь три дня в неделю.

Ближайшая крупная электростанция – Волгодонская АЭС (её мощность – два блока по 950тыс. кВт; к 2016г. запланировано ввести в строй ещё два блока АЭС той же мощности). Электроэнергию поселение получает из системы ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Запланировано создание «социально значимой» железной дороги Волгоград – Элиста в целях обеспечения для Калмыкии прямого выхода на Москву (до 2030г.). Трасса пока не определена, она может пройти как по территории Калмыкии, так и с небольшим заходом в пределы юго-восточной окраины Ростовской области. В любом варианте прохождения трассы появление прямого железнодорожного выхода на Волгоград и Москву будет способствовать резкому улучшению степени удобства географического положения поселения.

Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

населения

Численность населения Киселевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 года – 1727 человек, что от общей численности населения Заветинского района (18500 человек) составляет  9,3%.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Киселевское поселение входит в число поселений, тяготеющих к снижению числа жителей.

Таблица 1

Сводная таблица перспективной численности населения

в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2012) | Прогнозная численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки генерального плана |
|  |  | 2015 г. | 2030 г. |
| с. Киселевка | 1709 | 1728 | 1787 |
| х. Лобов | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Киселевскому сельскому поселению | 1727 | 1747 | 1807 |

Жилищный  фонд

Общая площадь жилищного фонда Киселевского сельского поселения  -  21,3 тыс. кв. м. Весь жилищный фонд поселения находится в с. Киселевка. Население х.Лобов проживает на отдельных животноводческих точках в помещениях, не зарегистрированных как пригодные под жилье.

Износ жилищного фонда незначителен. Ветхое и аварийное жилье со степенью износа более 70% на территории поселения отсутствует.

Обеспеченность населения  жильем находится на крайне низком уровне. В поселении на одного жителя приходится 12,3 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м.

Большие проблемы связаны с обеспечением территории поселения коммуникациями. Централизованным водопроводом оборудовано всего 37% всех жилых домов, центральные канализация, отопление и горячее водоснабжение отсутствуют.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 100 кв.м/год. Исходя из этого на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 2 тыс. кв.м. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 23,9 тыс. кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 12% по сравнению  с современным состоянием.

Таблица 2

Современное состояние и проектируемые  показатели жилищного фонда

Киселевского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Существующий жилой фонд по стр-ре застройки, тыс.м2 | Сущ. сохр. жилой фонд, тыс.м2 | Проектируемый жилой фонд, тыс.м2 | Итого нового стр-ва тыс.м2 | Итого по насел. пункту тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расч. cрок |  |  |
|  |  | Инд. жил. дома | Много квар. жилые дома | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муници-пальный | Част ный | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с. Киселевка | 10,80 | 10,50 | 21,30 | 21,30 | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 1,50 | 2,20 | 23,50 |
| 2 | х. Лобов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
|  | Итого по поселению | 10,80 | 10,50 | 21,30 | 21,30 | 0,60 | 0,50 | 1,10 | 1,50 | 2,60 | 23,90 |

Таблица 3

Показатели жилого фонда по структуре застройки Киселевского сельского поселения

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд (тыс.м2/тыс.чел.) |
| --- | --- |
|  | Сущест-вующий | I очередь | Расчетный срок |
|  |  | Сохраня- емый | Новое стр-во | Сохраня-емый | Новое стр-во |
| Индивидуальные жилые дома | 10,80 | 10,80 | 0,50 | 11,30 | 1,50 |
| Малоэтажные 2-4 квартирные жилые дома (1-3 этажа) | 10,50 | 10,50 | 0,60 | 11,10 | 0,00 |
| Итого: по сельскому поселению: | 21,30 | 21,30 | 1,10 | 22,4 | 1,50 |
|  |  | 22,40 | 23,90 |
| Ср. обеспеч. населения жилой площадью, ( м2/чел.) | 12,3 | 12,8 | 13,2 |
|  |  |  | 1-я очередь | РС |  |  |
|  |  |  | Муни-ципа-льный | Част-ный | Итого: | Муни-ципа-льный | Част-ный | Итого: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с.Киселевка | 31,7 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,22 | 16,06 |
| 2 | х. Лобов | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
|  | Итого по Киселевскому сельскому поселению | 32,2 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,21 | 0,22 | 32,74 |

Система культурно-бытового обслуживания

Генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Киселевского сельского поселения:

формирование трехступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания, особенно социально значимых объектов, до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

для формирования центров обслуживания необходимо создавать многофункциональные объекты, использующие блокировку учреждений торговли, бытового обслуживания, культуры, спорта и т.д.

Учреждения образования.

Образовательные услуги в поселении предоставляются детским садом, начальной и основной школами в с.Киселевка.

По дошкольным образовательным учреждениям и школам проектное число мест значительно превышает число учащихся, поэтому на расчетный срок строительство новых учреждений образования не планируется.

Необходимые мероприятия:

обследование существующих зданий учреждений образования;

капитальный ремонт и переоснащение зданий начальной и основной школы;

снос старого ветхого здания на территории школы;

текущий ремонт здания детского сада.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения.

Здравоохранение на территории Киселевского сельского поселения осуществляют амбулаторий и аптека в с. Киселевка.

Мероприятия по приведению материально-технической базы учреждений здравоохранения в Киселевском сельском поселении в соответствие с требованиями порядка  оказания медицинской помощи  включают:

реконструкцию  и расширение существующего амбулатория в  с. Киселевка с доведением параметров до 40 посещений в смену для обеспечения нормативных параметров обслуживания населения;

оснащение амбулатория современным лечебным и диагностическим оборудованием;

обеспечение амбулатория  санитарным автотранспортом;

размещение при амбулатории в с. Киселевка отделения сестринского ухода дневного пребывания на 10-15 коек;

размещение в Культурно-оздоровительном центре в с. Киселевка помещения социальной службы для оказания помощи инвалидам и людям престарелого возраста (1-2 сотрудника);

реконструкция  и расширение существующей аптеки в с. Киселевка для доведения площадей  обслуживания населения до нормативных.

Учреждения культуры.

На территории поселения учреждения культуры представлены Культурно-оздоровительным центром в с.Киселевка с залом на 370 мест, библиотекой на 12 тыс томов, Детской школой искусств.

Обеспеченность Киселевского сельского поселения учреждениями культуры является достаточной, поэтому на расчетный срок новых учреждений не планируется.

Конкретными мероприятиями программы по развитию учреждений культуры должны стать –

обследование  муниципального учреждения культуры,

реконструкция  муниципального учреждения культуры,

укрепление материально-технической базы, оснащение Доме культуры современным световым, музыкальным и прочим оборудованием.

пополнение фонда школьных библиотек.

Физическая культура и спорт.

На территории Киселевского сельского поселения учреждения физической культуры и спорта представлены спортивным залом и спортивной площадкой в с. Киселевка.

Обеспеченность Киселевского сельского поселения учреждениями физической культуры и спорта является достаточной.

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг;

расширение сети кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

обеспечение     непрерывности     и     преемственности     физического     воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

оснащение   учреждений   современным   оборудованием

Учреждения бытового обслуживания:

На территории поселения действует 13 предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Среди них: 9 магазинов, автозаправочная станция и мастерская по ремонту бытовой техники.

Проектом предлагается:

строительство кафе на 75 посадочных мест в с. Киселевка на I очередь,

строительство новых торговых площадей в с. Киселевка и х. Лобов на расчетный срок.

строительство предприятия бытового обслуживания в с. Киселевка на расчетный срок;

строительство пожарного депо на 2 автомобиля в с. Киселевка на I очередь,

Санитарная очистка территории.

Наиболее рациональной уборкой населенных мест является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Необходимые мероприятия по  повышению уровня санитарного состояния сельского поселения.

Организовать водоотведение с территории объекта размещения твердых бытовых отходов согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на объекте размещения твердых бытовых отходов.

Разработать генеральную схему очистки территории Киселевского сельского поселения.

Осуществлять вывоз жидких отходов с территорий неканализованных домовладений.

Мероприятия по развитию инженерно-технического обслуживания.

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Киселевского сельского поселения Заветинского района предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового, производственного и сельскохозяйственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного (сельскохозяйственного) назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов. Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

# 3.2. Перспективные показатели

# Раздел 3.2.1.  Водоснабжение

Система водоснабжения поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено.

Для обеспечения подачи нормативного объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения  поселения:

- Произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- Оборудование зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-002;

- Установка оборудования для умягчения подземной воды;

- В целях надежного обеспечения работы систем централизованного водоснабжения, необходимо закольцевать две локальные системы водоснабжения с. Киселевка, расположенные на разных берегах р. Акшибай.

- Учитывая наличие на территории сельского поселения месторождения пресной подземной воды (Киселевский участок Джураксальского месторождения пресных подземных вод), необходимо строительство новых водозаборных скважин с последующим подключением к водопроводным сетям населенного пункта.

- Применение при новом строительстве полиэтиленовых труб, что позволит минимизировать потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

- Установка на уличных водопроводных сетях пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

- Разработка схемы развития систем водоснабжения населенных пунктов с учетом существующей и перспективной застройки.

1. Наименование нормативных документов,

#### Регламентирующих разработку и реализацию программы

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 26.12.2005 №184-ФЗ)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 №865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

Областным законом от 01.10.2004 №151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области» (в редакции от 26.02.2009 №206-ЗС)

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

2. Анализ текущего состояния.

#### Характеристика проблемы

Вода в населенный пункт с. Киселевка  подается по водопроводным сетям. Поселковые водопроводные сети строились с 1969 года по 1985 год протяженностью 13,0 км, выполнены из  асбестоцементных труб. Водопроводы строились хаотично, различного диаметра, без рекомендаций проектных институтов. Износ составляет 90 %. В связи с этим происходят частые порывы, влекущие за собой большие затраты (электроэнергия, материалы на восстановление, горюче-смазочные материалы).

В Киселевском сельском поселении имеется водопроводы в с. Киселевка,  по котором вода подается из 9 скважин, находящихся в безвозмездном пользовании в муниципальном унитарном производственном предприяти «Исток» Киселевского сельского поселения. Остро стоит вопрос об изыскании денежных средств на строительство скважин.

3. Цели и задачи Программы

Система водоснабжения поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено.

Для обеспечения подачи нормативного объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

- Проведение разведочных работ на Карасальском участке Джураксальского месторождения подземных вод в пределах территории Киселевского сельского поселения для переутверждения эксплуатационных запасов. Оформление лицензии на недропользование;

- Проведение работ по ремонту (замене) водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

- Необходимо осуществить капитальный ремонт (реконструкцию) разводящих сетей и произвести кольцевание уличных водопроводов;

- Оборудовать площадки напорно-регулирующих сооружений электролизными установками для обеззараживания воды и водоочистными установками для снижения общей жесткости. Подбор оборудования водоочистки осуществляется в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения и физико-химических характеристик воды;

- Обустройство I пояса зоны санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

- При новом строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

- Произвести кольцевание тупиковых участков водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных резервуаров необходимо произвести в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.

Основной целью программы является обеспечение развития перспективного строительства и развитие систем инженерной инфраструктуры сельского поселения. При этом решаются следующие задачи:

Снижение затрат (тарифа) на производство и транспортные услуги.

Обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей.

Увеличение объема подачи воды.

Обеспечение надежного, бесперебойного оказания услуг потребителям.

Снижение потерь в сетях.

Снижение уровня износа основного оборудования.

Обеспечение 90 % населения услугами централизованного водопровода.

4. Перечень мероприятий

Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт.

Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

Перечень основных мероприятий реконструкции системы водоснабжения Киселевского сельского поселения  на 2012 – 2015 годы:

Реконструкция водопроводных сетей в с. Киселевка Киселевского сельского поселения.

Цель реализации проекта – качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации нового и модернизированного оборудования.

Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования, улучшение качества воды.

5. Ресурсное обеспечение Программы

5.1. Распределение затрат по источникам финансирования отражено в таблице №1.

Таблица №1

Ресурсное обеспечение программы (тыс. руб.)

| Источники финансирования | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2012-2014 годы, всего (тыс. руб.) |  | 14142,5 | 5190 |  |
| Средства областного бюджета |  | 13624,8 | 5000 |  |
| Средства бюджета сельского поселения |  | 517,7 | 190 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |

6. Оценка эффективности Программы

6.1. Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2015 году:

6.1.1. Снижение уровня физического износа до 50 %;

6.1.2. Снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 40 %;

6.1.3. Выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению воды в точках потребления;

6.1.4. Снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %;

6.1.5. Снижение непроизводительных потерь при транспортировке продукции до нормативного уровня.

6.2. Критерий социально-экономической эффективности программы – снижение затрат потребителей на оплату качественных услуг водоснабжения. Цель программы должна быть достигнута управляемым воздействием различных положительных эффектов от реализации инвестиционных подпрограмм.

Раздел 3.2.3. Электроснабжение

Предлагаются следующие мероприятия по развитию систем электроснабжения сельского поселения:

1. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП;

2.В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ;

3.В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех улиц поселения;

Раздел 3.2.4. Обращение с отходами производства и потребления

Распределение проектов модернизации и развития в сфере обращения с отходами производства и потребления на 2012 – 2015 г.г. в Киселевском сельском поселении не запланировано.

8. Управление Программой

Разработку и общее руководство за ходом реализации программы осуществляет Администрация Киселевского сельского поселения.

В целях координации деятельности по реализации программы, а также всестороннего анализа выполнения программы, Администрация Киселевского сельского поселения проводит заседания, на которых заслушивает информацию по выполнению мероприятий программы. Контроль исполнения программы осуществляет Собрание депутатов Киселевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области и Администрация Киселевского сельского поселения.

9. Социально-экономические последствия

выполнения мероприятий Программы

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить снижение уровня физического износа до 50 %; снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 40 %; снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %; снижение непроизводительных потерь при транспортировке продукции до нормативного уровня.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Киселевского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.